# Технические требования

1.  При осуществлении монтажа натяжных потолков из комнаты убирают все хрупкие и чувствительные к температуре предметы (косметику, аэрозоли и другие).

2. До начала установки потолка помещение тщательно очищается от строительного мусора.

3.Все трудоемкие и грязные строительные операции (оштукатуривание, окраска или облицовка плиткой стен, установка стяжки пола, дверных и оконных блоков, штробление и т.д.) проводятся до монтажа потолка, чтобы не было риска запачкать его поверхность. Установщик не несет ответственности за любые повреждения потолочного полотна при строительных работах.

4. Установка потолков осуществляется только в отапливаемых помещениях.

5. Монтаж потолков осуществляется в помещениях с герметичными стыками плит потолочных перекрытий друг с другом и со стенами и вентиляционными коробами, а также стен и углов. Это позволяет избежать риска возникновения эффекта «всасывания» наружного воздуха.

6. В комнате, где проводится установка натяжного потолка, не должно находиться мешающих монтажным процедурам людей и предметов.

7. Для обеспечения свободного перемещения стремянки по всему периметру помещения необходимо освободить комнату от стоящей у стен мебели и других предметов.

8. Напольное покрытие монтируют после установки натяжных потолков. Если потолок нужно сделать, когда чистовой пол уже сооружен, его закрывают картоном для предотвращения повреждения.

9. На момент начала монтажа потолка все операции, связанные с «запотолочным» пространством, в том числе установка электропроводки и воздуховодов, должны быть закончены.

10. Стены в точках крепления потолочного потока должны быть прочными и надежными: отделочные материалы (гипсокартон, плитками и т.д.) должны быть надежно закреплены, а гипсокартонные листы или другие конструктивные элементы армированы металлическим профилем или брусом.

11. При необходимости облицевать стены керамогранитной плиткой, ее укладывают до уровня потолочного потолка, а пространство выше него оштукатуривают. Это снижает сложность монтажа и его продолжительность.

12. Оклейку обоев желательно производить после установки натяжного потолка. Если потолок монтируют в помещении с уже поклеенными обоями, после окончания началом работ стены тщательно пылесосят. Если стены планируется окрасить, последний слой краски кладется после монтажа потолка.

13. Для качественного проведения монтажных работ специалистам по установке натяжных потолков необходима схема коммуникаций, проходящих через помещение: труб отопления и водопровода, а также электрической проводки.

14. При использовании нормальных или низковольтных осветительных приборов максимально ограничивается температура их элементов, соприкасающихся с потолочной поверхностью. В точечные светильники, вмонтированные в натяжные потолки, не устанавливают лампы накаливания мощностью свыше 60Вт (220В) и галогенные лампы мощностью свыше 35Вт (220В).

15.  Если в комнате устанавливаются люстры с лампами накаливания, расстояние от ламп до поверхности потолочного полотна должно быть не менее 15 сантиметров.